“振动搅拌水稳站”采购招标公告

根据华西集团及四川省场道工程有限公司关于设备招标管理的有关规定，本公司拟采购一套 “800型振动搅拌水稳站”、二套“600型振动搅拌水稳站”，采购方式为“公开招标”。由本公司生产资源管理小组相关人员组成招标评标小组。

一、 招标人相关信息

招标人：四川省场道工程有限公司

招标牵头部门：工程管理部

联系地址：四川省成都市星辉中路16号三楼工程管理部

联系人：徐荒  028-83396023  13981814142

二、 招标文件发售、投标文件递交及开标评标等相关信息

1、本次采购招标采用“公开招标”的方式进行，并在“华西云采”平台发布招标公告，网址为：www.hxyc.com.cn，请在招采平台上自行下载招标文件，电子招标文件100元/套，售后不退。已注册合格的供货商均可参与投标。

2、招标文件发售时间：2019年4月24日10时至2019年4月30日17时。

3、投标截止时间：2019年5月6日上午10：00时。

4、投标单位在“华西云采”网上进行“在线投标”，并在投标附件处上传盖公章的投标书的全部内容扫描件。

5、招标答疑时间

5.1、投标人提出疑问截止时间：2019年5月3日17时00分前。

5.2、招标人回复答疑时间：2019年5月5日12时00分前。

6、开标、评标

6.1、招标人将在公司制度的约束和监管下组织开标、评标和定标相关工作。

6.2、开标时间：2019年5月6日北京时间上午10：00时。

6.3、开标地点及方式：四川省场道工程有限公司会议室（地址：四川省成都市星辉中路16号二楼）招标人通过“华西云采平台”进行开标、评标、定标工作。

6.4、评标：评标小组通过“华西云采”平台进行评标，结果将在华西云采平台进行公示。

三、拟招标机械设备相关信息及要求

1、机械设备名称及数量

型号：800型振动搅拌水稳站    数量：1套

型号：600型振动搅拌水稳站    数量：2套

2、机械设备技术参数

2.1、设备功率要求

800型振动搅拌水稳定站，理论生产量为800t/h，配备2台主电机，单台功率≥55kw；配备800t/h新型振动搅拌缸，配备2台振动电机，单台功率≥15kw。

600型振动搅拌水稳定站，理论生产量为600t/h，配备2台主电机，单台功率≥45kw；配备600t/h新型振动搅拌缸，配备2台振动电机，单台功率≥15kw。

振动电机振动频率不低于1500RPM。

2.2、搅拌缸要求

振动型搅拌缸采用双卧轴强制连续式搅拌机，800型的单个容积≥6.5㎥，600型的单个容积≥5.5㎥，允许最大粒径φ60mm。

搅拌主机具有运行状态监控系统，减速机采用硬齿面减速机，拌缸有效长度不低于3680mm。

2.3、骨料仓要求

骨料仓（800型的容积≥15㎥，600型的容积≥13㎥）配置数量≥5个，单个料仓的上沿宽度须满足≥3.5m，并配有可阻止大块物料的隔栅，承重格栅的材料为U15的槽钢，格栅材料为圆钢网片（φ16）；每一个料斗配有一个振动电机，斗体材料壁厚≥5mm，支腿钢材尺寸需与斗重相适应；皮带宽（裙边带）≥800mm，无接头带裙边，皮带秤：计量精度≤±2%，电机驱动功率≥3kw。

2.4、粉料仓要求

水泥灌：800型配备2个100t，600型1个100t；直径小于3m。罐体壁厚：下料口锥体部分≥5mm，罐身壁厚≥4mm，带破拱装置，上下料位指示器等附件，水泥罐支腿采用螺栓连接且可拆卸。水泥仓顶配置脉冲主动式除尘装置，过滤面积≥24㎡；除尘器控制设为双控，在操作室内和水泥罐底部分别安装控制开关。

2.5、集料皮带要求

集料皮带宽度须满足1000mm≤皮带宽度≤1500mm；平皮带≥NN1000*5(4.5+1.5)，材质尼龙；斜皮带≥NN1000*5(4.5+1.5)，材质尼龙。

2.6、成品料仓要求

成品料仓需配备振动器，容积≥10㎥，仓壁厚≥5mm，放料净空≥4.0m；料仓支撑腿需为圆管，规格≥DN219*6.0mm。

3、其他技术要求

3.1、整机设计符合国家环保、安全要求，可满足生产工艺需求。整机组装方式：可拆卸式。

3.2、振动搅拌主机为激振装置，搅拌主机设置检修门，主机具有运行状态监控系统，减速机采用硬齿面减速机。

3.3、控制室：包含低压控制柜、变频柜、计算机、空调、打印机、椅子，要求控制室整体牢固，适应于多次搬迁，顶棚须采购钢板结构（有一定坡度便于排水），并做好防锈处理，确保控制室不渗水、防尘、无噪音，宽度不大于2.2m。

3.4、控制方式：手动控制起停、自动控制计量并可切换，可查询生产累计，能打印报表。

3.5、调速秤：精度≤±1%，控制方式：计算机控制。

3.6、水泥供给系统：通过过渡仓减量计量（螺旋给料机输送至过渡仓），均配备荷重传感器，螺旋电子秤把重量信号反馈至操作房里的计算机上进行处理,计量精度≤±1%。

3.7、空压机为品牌螺杆式空压机，流量和排气压力应满足连续使用要求。

3.8、设备不得设置锁机程序，安装符合国家标准的避雷设施。

4、质量保修要求

全套设备的质保期为“两年”，质保期的起算时间以设备安装调试完毕后双方验收时间为起算点。质保期内须配备一定数量易损件；设备出现故障后，厂家维修人员须在24小时内达到施工现场。

5、供货要求

合同签定后，10天之内发货，25天内三套设备全部安装完毕，30日内交付使用。

6、收货地点

简阳市天府国际机场项目部

7、报价要求

“设备价格”（主机及配件）和“运费及安装调试费”须分开报价（备注：运输及安装调试费与设备费统一按13%计税，并在发票开具时按套出票）。

8、投标保证金、履约保证金

参与本次投标的单位须在华西云采平台上缴纳投标保证金20000元（大写：RMB贰万元整）,并交至指定账户，否则投标无效。中标单位的投标保证金直接转入履约保证金，未中标的单位的投标保证金则由华西云采平台系统自动退还至原账户。

中标单位须按规定及时足额缴纳履约保证金（金额为中标总价的0.5%），否则招标人有权取消中标资格。履约保证金须在全部设备安装调试合格后，15个工作日内办理退款手续。

9、签订合同

中标人应在收到中标通知书后的7天内，由法定代表授权人前来履行签订合同手续。签订合同前，中标人必须缴纳履约保证金；中标人不按时交纳履约保证金或不按时签订合同，招标人有权另行选择中标人并没收投标保证金。

10、付款及质保金等要求

10.1、第一次付款：合同签订生效7个工作日内支付货款总额的20%。

10.2、第二次付款：全部设备安装调试完毕7个工作日内，支付货款总额的40%。

10.3、第三次付款：全部设备安装调试完毕正常使用3个月后10个工作日内支付货款总额的30%。

10.4、第四次付款：剩余货款的10%作为质保金，质保期满后15个工作日内支付完毕；质保期的起算时间点以设备安装调试完毕后双方验收时间为准。

10.5、支付第二次货款前，供方须向需方提供全额增值税专用发票。

四、评标原则及其相关要求

综合考虑投标单位的设备性能、报价、整机及主要配件优惠承诺、售后服务承诺等因素，以合理低报价中标，评标结果经公司招评标小组审议确定并通知投标人。投标人中标后，其投标文件及附件将作为合同的一部分。

投标人不得以任何方式贿赂或变相贿赂招标工作人员；招标方工作人员亦不可向投标方索取或变相索取任何好处费；一经发现，招标方有权取消投标方的投标资格并将其列入供应商黑名单，招标方也将对违规工作人员作严肃处理，投诉电话028-83310592（公司纪委监察部）。

五、 投标书

投标书需包含如下内容文件（请按相关附件要求的格式填写）：

- 投标报价书

- 报价明细表

- 承诺书

- 法定代表人证明

- 投标人授权委托书

- 投标人基本情况一览表

- 购销合同（范本）

- 其他有关投标文件（无具体格式要求）

8.1、付款及质保承诺书（接受招标文件有关付款及质保的要求）。

8.2机械设备配置清单表（须结合招标文件“三、拟招标设备的相关信息及要求”中“2、机械设备技术参数 ”相关要求进行详细描述 ）。

8.3、机械设备的主要技术参数明细表。

8.4、机械设备的“振动搅拌主机”，若非投标企业自主研发产品则须提供与第三方合作的有关书面证明资料，若因此导致的侵权责任由投标单位承担一切后果。

8.5维护维修服务承诺书（质保期内和质保期结束后的后续服务）。

8.6、提供以下证明文件：营业执照、安全生产许可证及其他相关证照的复印件，须加盖公司公章。

8.7、企业业绩及本次招标相关机械设备产品介绍。

六、投标单位资质与合格条件要求

1、招标人仅接受投标人通过华西云采平台提交的投标文件，不接受通过其他方式提交的书面投标文件。线上投标内容具有法律效力且具有唯一性，请投标人慎重对待。

2、各投标人均为合法、诚实守信有实力的分供商，同时各投标单位应为具有独立法人资格、一般纳税人资质且与招标内容相对应的专业资质的分供商。

四川省场道工程有限公司

2019年4月22日

附件（投标文件格式）：

四川省场道工程有限公司

机械设备采购

投标文件

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年     月     日

附件：

投标文件目录

- 投标报价书

- 报价明细表

- 承诺书

- 法定代表人证明

- 授权委托书

- 投标人基本情况一览表

- 购销合同（范本）

（八）其他有关投标文件（无具体格式要求）

附件：

（一）投标报价书

四川省场道工程有限公司：

- 我们已仔细研究并接受了               机械设备标文件的全部内容，我方愿意以报价表汇总的价格（含税）￥               元（大写：             ），供货工期按合同约定执行。

2、我方提交的投标文件在投标截止时间后的30天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3、随同本投标报价书附上投标保证金，作为我方投标的担保。

4、若我方中标：

(1) 我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

(2) 随同本投标报价书提交的投标文件中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

(3) 我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约保证金。

(4) 我方保证按招标文件的要求及时供货并完全满足招标人要求。

5、如我方中标，保证忠实履行合同，保证按时、保质保量的完成任务。

6、我方理解，贵方不一定接受最低报价中标，并对中标与否都不作任何解释。

（本页无正文，为该《投标报价书》签字盖章页）

投标人：                    (加盖公章)

法定代表人(或委托代理人)：              (签字)

日    期：     年    月   日

附件：

（二）报价明细表

| 供货地点 | 四川省场道工程有限公司简阳天府国际机场项目部 |
| --- | --- |
| 供货及安装调试时间 | 25天 |
| 质量标准 | 满足招标文件相关要求，符合国家和行业相关标准 |
| 机械设备配置及性能 | 满足招标文件相关要求 |
| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 数量 | 机械设备及配件含税单价（元/套） | 运输及安装调试含税价（元/套） | 含税总价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 运输及安装调试费与机械设备费统一按13%计税，并在发票开具时按套出票 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税税额（税率13%） |  |  |
| 合计（含税总价） |  |  |
| 合计（含税总价）大写： |
| 投标需要承诺的其他情况 |  |

投标人：              （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

年    月     日

附件：

（二）承诺书

四川省场道工程有限公司：

我自愿参加四川省场道工程有限公司********机械设备的供应竞标活动，并作如下承诺：

1、接受并遵守招标文件中各项规定，同意招标文件作为合同文件的一部份。

2、承诺机械设备供货满足贵公司需求以及满足贵公司的发票开具要求。

3、保证购销合同签订后，按照合同中约定的发票开具要求向贵公司开增值税专用发票。若在供货过程中，我方由于自身原因不能满足贵司的招标文件约定的要求，则视为我方未能履约，招标人有权没收我方交纳的履约保证金。

4、保证近3年（2017年—2019年）没有在合同履约方面介入诉讼案件并败诉、无行政处罚。

5、在购销合同签订之前，须向招标人及时缴纳招标文件规定数额的履约保证金；若未按要求及时足额缴纳，接受招标人取消中标资格的处理。

6、我方理解招标人不一定以最低报价选择中标单位；无论中标与否，参加投标的一切费用，我方自行承担。

此承诺书，中标后作为“合同”的主要内容之一。

投标人：                  （加盖公章）

法人代表或代理人：                        （签字）

日    期：      年    月     日

附件：

（三）法定代表人资格证明书

四川省场道工程有限公司：

(法定代表人姓名、职务)    (居民身份证编号：                )为我单位的法定代表人。为四川省场道工程有限公司 ******** 机械设备采购签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明

投标人：                  （加盖公章）

法人代表或代理人：                        （签字）

日    期：      年    月     日

（备注：法定代表人身份证复印件必须提供，否则作废标处理）

附件：

（四）授权委托书

四川省场道工程有限公司：

兹委托    (被委托人姓名、职务)    (居民身份证编号：     ********   )为我单位的委托代理人，代表我单位为四川省场道工程有限公司**********    机械设备采购签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示。

代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托

授权委托单位：            (加盖公章)

法定代表人：           (签名)

委托代理人(被授权人)：         (签名)

日  期：    年    月    日

（备注：被授权人身份证复印件必须提供，否则作废标处理）

附件：

（六）投标人基本情况一览表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  |
| 办公地址 |  |
| 企业通信 代码 | 电 话 |  | 传 真 |  |
|  | 网 址 |  |
| 成立时间 |  |
| 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 身份证号 |  |
|  | 手 机 |  | 固定电话 |  |
| 本次投标 代理人 | 姓 名 |  | 身份证号 |  |
|  | 手 机 |  | 职 务 |  |
| 企业规模（员工数量) |  |
| 法人营业执照号 |  |
| 开户银行 | 名 称 |  |
|  | 帐 号 |  |

投标人：              （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字）

年    月     日

（备注：营业执照复印件须加盖公章作为附件附后，否则作废标处理）

附件（合同主要内容）：

（七）购销合同（范本）

需方名称：四川省场道工程有限公司                合同编号：  ********

供方名称：        ***                           产品名称：     ****

签订地点：四川成都市金牛区星辉中路16号         签订时间：    *****

一、产品名称、规格、型号、数量、单价、金额：

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 数量 | 机械设备含税单价（元/套） | 运输及安装调试含税税价（元/套） | 含税总价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 运输及安装调试费与机械设备费统一按13%计税 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税税额（税率13%） |  |  |
| 合计（含税总价） |  |  |
| 合计（含税总价）大写： |

二、质量标准：满足招标文件相关要求，符合国家和行业相关标准。满足正常生产使用，并能达到正常生产能力。

三、供方对质量负责的条件及期限：本产品确因质量产生的质量故障（不含消耗品），供方在 24个月内负责免费修理或更换零件(具体质保期按照合同第十三条第六款关于质保期约定内容进行确定)；非正常损坏，供方提供维修服务，但其成本费用由需方承担。

四、产品发货地点：供方生产基地

五、产品由供方负责运输，供方负责运输过程中人员及车辆的安全责任并承担一切费用。

六、需方指定运输交货地及时间，收货地点：       ****               ；交货时间： ** 年**  月 ** 日之前。

七、需方指定收货人及联系方式，联系人：   ***       电话： *****

八、包装及运输方式：本产品裸装，由供方自行选择运输方式。

九、产品的安装、调试及培训：

1、设备安装前的地基基础由需方根据供方提供的图纸自行完成制作，费用由需方承担。供方负责产品现场安装与调试，费用由供方承担。

2、安装及调试：供方派  **   名服务人员，每套 ****  日历天。

3、需方应在供方货到前提供合格的安装条件，如果需方收到供方货物后30日仍无法提供合格安装条件，视为需方认可供方的产品已安装调试合格；供方对产品安装调试完成后，需方须在7日内进行验收，超期不验收，视为供方安装的产品调试合格；但需方在正式使用后，供方须在 7日内保证设备能正常使用并达到正常生产能力，否则产品的调试合格日期以供方修复设备并达到正常生产能力的日期为准。

4、需方和供方经共同协商达成一致，需方操作手提前到供方生产基地进行培训学习，培训过程中由供方提供需方人员的伙食及住宿，费用由供方承担。

5、在安装调试期限内，由供方派遣技术人员到现场对产品操作流程进行培训，供方技术人员的食宿由需方负责，费用由需方承担。

6、产品因非需方原因造成设备运输的二次转运(设备转移生产场地)，其吊车及转运费由供方负责承担。

7、供方须按本合同预定的交货时间安排好发货及运输时间，否则按1000元/天承担违约金（不可抗力因素除外），需方将在未支付的设备款中直接扣除。

8、供方设备到达需方安装地点后，在需方具备安装条件的情况下，则供方须在*** 个日历天内完成设备安装调试工作，并达到正常的生产能力，否则按1000元/天承担违约金（不可抗力因素除外），需方将在未支付的设备款中直接扣除。

十、随机的备品、配件、工具数量及供应方法：按出厂装箱单随机供应。

十一、本合同标的物品所有权：供方将货物运至需方指定地点，并经双方清点确认无误后，设备的保管由需方负责。设备正式交付使用前，因不可抗力因素导致的设备损毁，则由供方承担责任。待供方安装调试，经双方验收合格后，货物所有权转移至需方。

十二、付款方式：银行转帐方式（注：本产品不接受现金支付）。

# 十三、付款及质保约定：

1、第一次付款：合同签订生效7个工作日内支付货款总额的20%。

2、第二次付款：全部设备安装调试完毕7个工作日内，支付货款总额的40%。

3、第三次付款：全部设备安装调试完毕正常使用3个月后10个工作日内支付货款总额的30%。

4、第四次付款：剩余货款的10%作为质保金，质保期满后15个工作日内支付完毕；质保期的起算时间点以设备安装调试完毕后双方验收时间为准。

5、支付第二次货款前，供方须向需方提供全额增值税专用发票。

# 6、需方需按照所述付款金额及付款日期给供方付款至合同末页供方指定的银行账户，否则需方不仅需支付合同的货款金额，还需向供方支付逾期款罚金。[罚金金额（万元）=逾期款金额（万元）*逾期时间（日）*罚息标准]，罚息标准如下：

| 逾期时间 | 1-3个月日息 (1-90天) | 4-6个月日息(91-180天) | 6个月以上日息(181天以上) |
| --- | --- | --- | --- |
| 罚息标准 | 0.33‰ | 0.66‰ | 1‰ |

十四、本合同的更改与变更：本合同经双方签字盖章生效，双方必须履行合同约定的全部义务与权利。若确需更改与变更，必须提前一月用书面形式通知对方，经对方书面确认后方可更改与变更。

十五、违约责任：

- 非因不可抗力因素，任何一方不得单方面违约；否则违约方应赔偿守约方全部经济损失。

- 若需方延迟付款超过一个月（含一个月），供方有权对所供设备作停机处理，禁止需方使用，因此造成的全部损失由需方承担。

- 在设备质保期内，供方需按本合同约定提供及时优质的售后服务，并无条件确保设备正常使用。

- 设备质保期结束后，供方有义务有责任及时提供售后服务，满足需方的生产需要，产生的维修维护费及服务费由双方协商解决。

5、需方在质保期内须配备一定数量易损件，设备出现故障时供方的维修人员须在24小时内达到施工现场。

十六、履约保证金的缴纳和退还

投标人通过华西云采平台（http://www.hxyc.com.cn）指定账号缴纳履约保证金。履约保证金须在全部设备安装调试合格后，15个工作日内办理退款手续。由集团集采公司将履约保证金扣除应扣的违约金额，退还至投标人公司账户上（无息）。

十七、其它约定：

1、在设备运至需方指定工地时，须由供需双方指定的人员(需方人员：****，电话：****；供方人员：****，电话*******)负责清点设备物资并签收确认，经确认后，设备由需方负责保管。

2、供方负责设备的吊装、安装及调试过程中的安全责任并承担一切费用。

十八、合同履行中确认的地址及文件往来效力，以邮寄、传真方式送达文件即视为双方已收到，具有法律效力。

十九、若双方发生纠纷应协商解决，协商不成，由需方所在地人民法院裁决。

二十、本合同一式伍份，供方执两份，需方执叁份，经签字盖章后生效。

二十一、附件：

（1）机械设备核心部件（质保期内的配件质保以设备清单为准，不限于下表）

| 序 号 | 名 称 | 制造厂家 | 所用部位 | 质保周期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）设备其他相关要求（若本合同未描述的参数要求，则以需方的招标文件为准）

供    方：                                需 方：

法人代表：                                 法人代表：

委托代理人：                               委托代理人：

组织机构代码证号：                         组织机构代码证号：

开户银行：  	      开户银行：

账    号：	                              账    号：

地    址：                                 地    址：

电    话：	      	                       电    话：

传    真：                                 传    真：